Урок 2

Тема уроку. Густина речовини. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання  густини твердих тіл та рідин»

Мета уроку:  продовжити формувати уявлення про будову речовини;  увести поняття густини; формувати практичні навички визначення густини речовини, з якої виготовлено тіло;  показати важливість врахування густини під час проектування будинків, різноманітних механізмів, транспорту тощо.

Тип уроку:  комбінований

Обладнання: терези, брусок, лінійка, мензурка, колба з водою, тіла однакової маси та однакового об’єму.

| Етапи уроку | Методи та прийоми |
| --- | --- |
| 1.Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання | Відповіді на запитання. Розповідь учнів |
| 2. Вивчення нового матеріалу: поняття густини речовини, визначення, запис формули, одиниці густини. Аналіз таблиці густин речовин | Демонстраційні досліди. Робота з картками. Вивчення таблиці. Записи на дошці та в зошиті |
| 3. Формування практичних умінь та навичок. Лабораторна робота №7 | Проведення дослідів. Записи в зошитах Робота з ППЗ |
| 4. Домашнє завдання | Запис на дошці |

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда  за запитаннями:

- Яку властивість тіл характеризує маса?

- Які одиниці маси ви знаєте?

- Які способи вимірювання маси тіл ви знаєте?  Виміряти масу циліндра

(учень визначає масу вказаним способом).

- Які способи вимірювання об’єму ви знаєте? Виміряти об’єм циліндра

(учень визначає об’єм вказаним способом).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

- Чи всі тіла однакового об’єму мають однакову масу?

Беремо два циліндри однакового об’єму і ставимо на терези(порівнюємо маси, вони різні, розглядається ще декілька аналогічних прикладів)

Чим це можна пояснити?

Речовини відрізняються між собою різними ознаками, однією з яких є густина.

Означення густини

За опорним конспектом "учнівська сторінка"

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

- Порівняти густини різних  речовин за малюнком

- Робота з таблицею густин

Дайте відповіді на запитання

- Яка речовина має найбільшу густину?

- Яка речовина має найменшу густину?

- Густина якої рідини більша, ніж густина багатьох твердих тіл?

- Чому дорівнює густина міді?

- Чому дорівнює маса 1м3 алюмінію?  3 м3?

Звертаємо увагу  учнів на те, що густину речовини враховують практично в усіх сферах науки, техніки й будівництва, при створенні нових матеріалів. Так, наприклад,  при створенні матеріалів для космічної  техніки необхідними вимогами є висока міцність і невелика густина. Як ви вважаєте чому?

ІV.  Виконання лабораторної роботи

Лабораторну виконуємо згідно  ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія. Фізика          7 клас»

V. Підсумок уроку

Аналіз виконання лабораторної роботи

VІ. Домашнє завдання

[1] §10, вправи до §10

[2] ст. 88-89;

домашня лабораторна робота №7;  оформити опорний конспект.